## Slide 1
Gemeente Hengelo, Omgevingsdienst Twente en Asfaltcentrale Twente
November 2022
Vervolgbijeenkomst situatie Asfaltcentrale Hengelo

## Slide 2: Programma (19.30 – 21.00 uur)
 | Onderwerp | Organisatie | Spreker
1 | Welkom door burgemeester | Burgemeester | Sander Schelberg
2. | Geur- en luchtkwaliteit | Omgevingsdienst Twente | Reinier van Dijk en Bastiaan Goossen
3 | Mogelijkheid tot vragen en reacties | Bewoners | Bewoners
4. | Concrete maatregelen | ACT | Gijs Naarding en Ronald Diele
5. | Afsluiting en vervolg | Burgemeester | Sander Schelberg
6. | Mogelijkheid tot stellen persoonlijke vragen | Vertegenwoordiging elke organisatie | 

## Slide 3
Informatiebijeenkomst Asfaltcentrale Twente 1 november 2022

## Slide 4: Stand van zaken geur november 2022
Geuronderzoek december 2021
Stand van zaken geuronderzoek 2022
Geurwaarnemingen 2022

## Slide 5: resultaten geur (2021)
Locatie Toetspunt | Geurbelasting in Ou/m3 (98-percentiel) Vergunde situatie | Geurbelasting in Ou/m3 (98-percentiel) Op basis van metingen 2021
Stelplaats 19 | 1,0 | 0,05
Wethouder Kampstraat 1 | 1,0 | 0,4
Havenstraat 14 | 1,0 | 0,7
Leurninksplantsoen 1 | 1,0 | 0,9
Locatie Toetspunt | Geurbelasting in Ou/m3 (99,99-percentiel) Vergunde situatie | Geurbelasting in Ou/m3 (99,99-percentiel) Op basis van metingen 2021
Stelplaats 19 | 5,0 | 0,3
Wethouder Kampstraat 1 | 5,0 | 2,0
Havenstraat 14 | 5,0 | 4,9
Leurninksplantsoen 1 | 5,0 | 7,0
Notes: Let op: Bij het openen van de presentatie moet ’Externe inhoud’ inschakeld staan!
Werkt de video niet, open het dan via YouTube: https://youtu.be/xN_HhRpk2-Y

## Slide 6: Geurwaarnemingen ODT
Aanleiding diverse klachten
Doel geurwaarnemingen
Aanpak geurwaarnemingen

## Slide 7: Vervolg geurwaarneming
Indicatie aanvaardbare geurhinderniveau
Als gevolg hiervan moet asfaltcentrale een geuronderzoek uitvoeren.

## Slide 8: Vervolgacties Geur 2022 - 2023
Nieuwe geurmetingen (december 2022 anders bij opstart centrale 2023)
Beoordelen rapportages meting en verspreiding
Informeren omgeving resultaten geuronderzoek
Actualiseren vergunningvoorschriften

## Slide 9: Stand van zaken luchtkwaliteit november 2022
Luchtkwaliteitsmetingen uitgevoerd op 13 juni 2022 door ODRA
Conclusie: voldoet

## Slide 10: Resultaten luchtkwaliteit (emissie)
Component | Norm | Gemeten emissie 2021 | Gemeten emissie 2022
 | Mg/Nm3 | Mg/Nm3 | Mg/Nm3
PAK 8AB* | 0,05 | - | 0,036
Benzeen en formaldehyde | 1,0 | 4,1 | 0,74
*PAK (8 AB) is de som van naftaleen, antraceen, fluorantheen, benzo(g,h,i)peryleen, benzo(a)pyreen, benzo(b)fluorantheen, benzo(k)fluorantheen en indeno(1,2,3-cd)pyreen

## Slide 11: ZZS op leefniveau (Immissie)
ZZS | Norm leefniveau | Achtergrond concentratie | bijdrage ACT | Totale concentratie (hoogste waarde buiten de inrichting)
 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3
PAK 8AB / Naftaleen** | 0,001* / 25 | - | 0,0002 | -
Benzeen | 5 | 0,6000 | 0,0014 | 0,6014
Formaldehyde | 10 | - | 0,00001**** | -
* Toetswaarde gemeten als benzo (a) pyreen
**Naftaleen betreft het grootste aandeel in de totale concentratie PAK 8AB
***Betreft een gezondheidskundige toetswaarde
****Betreft de waarde op basis van een beperkte immissie toets op 175 meter afstand van de bron

## Slide 12: Vervolgacties Luchtkwaliteit 2022 - 2023
Emissiemetingen voorjaar 2023
Actualiseren vergunningvoorschriften in relatie tot luchtkwaliteit (meting en monitoring 2023)
Informeren omgeving resultaten emissiemetingen

## Slide 13: Bewonersavond AsfaltCentrale Twente
1 november 2022
Notes: Agenda:
Terugblik
Korte herhaling inclusief uitleg werking

## Slide 14: Wie?
Herman Reinten, eigenaar ReintenInfra (waarvan onderdeel de AsfaltCentrale Twente)
Gijs Naarding, directeur AsfaltCentrale Twente
Harold van der Weide, hoofd AsfaltCentrale Twente
Ronald Diele, hoofd Advies en Innovatie Reinten Infra

## Slide 15: Wat?
Korte uitleg werking AMI
Is 1 van de 27 asfaltcentrales in Nederland
Zijn 10 mensen werkzaam op de productielocatie (ACT)
En +/- 70 mensen werkzaam op de verwerkingslocatie (bouwplaats)
In jaar 2021 productie van 201.000 ton asfalt
Verwachte productie in 2022 is 125.000 ton asfalt, t/m oktober productie van 93.000 ton asfalt
Het percentage hergebruik is groter dan 2021, 75% van het asfalt is met hergebruikt materiaal
Het percentage hergebruik in asfalt is mengselafhankelijk (30-55%), overeenkomend met maatschappelijke ambities

## Slide 16: Werking van de ACT
1 van de 35 asfaltcentrales in Nederland

## Slide 17: Dilemma’s en effecten
    Dilemma’s
    We willen, lees: moeten duurzaam produceren (asfaltgranulaat), echter vereist meer aandacht bij productie.
    Effecten op omgeving
    Geureffecten
    Emissies
    Klachten omgeving
        - Gerelateerd aan asfaltproductie
        - Niet gerelateerd aan asfaltproductie

## Slide 18: Visie op productie en emissie
Aanpak
“Bronaanpak boven maatregelen aan de schoorsteen”
Inzet
  Zeefinstallatie asfaltgranulaat
  Overkapping terrein
  Ontwikkeling en toepassing LTA
  Reductie asfaltmengsels  efficiëntere productie

## Slide 19: Planning en voortgang afspraken
Uit planning februari 2022:
2021 Benzeenmeting 2022 Verlagen benzeenconcentratie / verlagen emissies
2023 PR opslag overkappen 2023 Balans PR en nieuw asfalt 2023 Verlagen gasverbruik 2025 Alternatief voor bitumen 2040 Alternatief voor gas als verwarmingsbron

## Slide 20: Doel en toekomst ACT
Duurzaam productieproces
  Vermindering emissie
  Vermindering energieverbruik
  Vermindering gebruik primaire bouwstoffen
Schoon productieproces
  Blijvend voldoen aan vigerende normgeving
  Monitoring door interne continue metingen tijdens productie
  Monitoring door externe geaccrediteerde onderzoeksbureaus
  Monitoring door Omgevingsdienst Twente en gemeente Hengelo
Communicatie met omgeving
  Inzage en uitleg naar omgeving

## Slide 21: Vragen/opmerkingen
Vragen kan nu…..
…. maar later mag uiteraard ook!
 Neem contact met ons op voor een afspraak:
ACT algemeen, Harold van der Weide 074-2912473
Gijs Naarding, directeur ACT 06-34590567
Ronald Diele, advies en innovatie 06-38573078

## Slide 22: Afsluiting en vervolg
www.hengelo.nl/asfaltcentrale

## Slide 23
Bedankt voor
uw aandacht
Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? www.hengelo.nl/asfaltcentrale